## Slide 1
CALCULO DE PÉRDIDAS Y CIRCUITOS DE AYUDA A LA CONMUTACIÓN
Transistores de Potencia

## Slide 2
CALCULO DE PERDIDAS EN TRANSISTORES
Perdidas en un transistor de potencia
En electrónica de potencia, cuando se analiza la disipación de potencia en un dispositivo semiconductor debe tenerse presente que estas tienen dos orígenes:
Estas se generan cuando el transistor esta en sus estado ON
Perdidas por conducción de corriente.
En la mayoría de las aplicaciones los transistores se controlan con el método de PWM, por lo que se genera el parámetro ciclo de trabajo (D).
Para el BJT de potencia e IGBT: PON = VCE-ONIoD
Si se considera que durante la conducción el transistor maneja la corriente de carga y presenta entre sus terminales el voltaje de encendido, se puede definir la potencia de la siguiente forma:
Para el MOSFET de potencia: PON = RDS-ONIoD
2
Perdidas por conmutación.
La energía asociada a cada conmutación depende de los valores de corriente y voltaje de la carga, además de los tiempos de conmutación.
Dependen del tipo de carga que este manejando el transistor.

## Slide 3
CALCULO DE PERDIDAS EN TRANSISTORES
Perdidas asociadas a la conmutacion.
Perdidas por conmutación.

## Slide 4
CALCULO DE PERDIDAS EN TRANSISTORES
Perdidas asociadas a la conmutacion.
Perdidas por conmutación.
Wc(enc) = 1/2VdIotc(enc)
Wc(apag) = 1/2VdIotc(apag)
Ps = 1/2VoIofs(tc(enc) + tc(apag))
Ps = VoIofs(tr + tf)

## Slide 5
CALCULO DE PERDIDAS EN TRANSISTORES
Calculo del disipador de calor
Ptotal = Pon + Ps
total

## Slide 6
Protección Eléctrica de Semiconductores
Para mejorar la confiabilidad de los circuitos electrónicos, en muchas ocasiones es inportante añadir circuitos de protección
Estos circuitos pueden evitar la rotura de un semiconductor por un evento fortuito: sobrecorrientes y sobretensiones
Estos circuitos se conocen como: SNUBBER
Aparte de la protección, tienen dos utilidades más:
Distribuir las pérdidas en más de un componente.
Facilitar el uso de semiconductores con especificaciones más ajustadas
CIRCUITOS DE AYUDA A LA CONMUTACION

## Slide 7
Necesidad de SNUBBER con transistores
CIRCUITOS DE AYUDA A LA CONMUTACION

## Slide 8
CIRCUITOS DE AYUDA A LA CONMUTACION
Circuitos SNUBBER
Fundamentalmente hay dos tipos de snubber:
Tensión
Corriente
Los más usados son los de tensión.
Dentro de esta categoría, existen también diversos tipos:
Apagado
Encendido
Sobretensión

## Slide 9
Snubber de Tensión. Apagado
La meta del snubber de apagado es proveer un voltaje cero a través del transistor mientras la corriente se apaga.
Suaviza las formas de onda de tensión en el apagado del transistor.
Parte de las pérdidas de conmutación se trasladan al snubber.
Las pérdidas no disminuyen. Simplemente se trasladan a otros componentes.
La idea básica es que conforme aumente la tensión en el transistor, la corriente Ic disminuya.
La tensión VCE crece más lentamente
Red RCD a través del BJT
CIRCUITOS DE AYUDA A LA CONMUTACION

## Slide 10
Snubber de Tensión. Apagado
Formas de onda de tensión y corriente para tres valores de Cs
Hasta que la tensión VCE llega a su tope Vd, el BJT no se corta
El óptimo se consigue cuando se “sincronizan” el condensador y el BJT
CIRCUITOS DE AYUDA A LA CONMUTACION

## Slide 11
Funcionamiento del Snubber de Tensión. Apagado
BJT conduciendo:
BJT cortado:
El condensador se carga y queda en paralelo con el BJT
El condensador se descarga a través de la resistencia
Inductancias parásitas. Tienen energía cargada
s
s
d
CIRCUITOS DE AYUDA A LA CONMUTACION
Potencia disipada por el transistor con el snubber de bloqueo

## Slide 12
Snubber de Encendido
La meta del snubber de encendido es proveer la reducción del voltaje a través del transistor conforme se acumula la corriente.
Para mejorar las condiciones durante el disparo se coloca un inductor en serie con el transistor de potencia para suavizar la pendiente con la que aumenta la corriente.
La corriente IC aumente lentamente
CIRCUITOS DE AYUDA A LA CONMUTACION
Red RLD en serie al BJT
Este inductor puede tener un efecto adverso sobre el transistor durante el bloqueo del mismo.
Por tal razón se hace necesario colocar un diodo en anti paralelo con el inductor.
También es necesario el uso de un resistor en serie con el diodo para disipar la energía almacenada en el inductor.

## Slide 13
2
Snubber de Encendido
CIRCUITOS DE AYUDA A LA CONMUTACION
Formas de onda de tensión y corriente del transistor para valores grandes y pequeños de inductancia.
La sobre tensión a traves de transistor, generada por el snubber esta dada por:
La potencia disipara por la resistencia esta dada por:
La reducción de la tensión a través del transistor esta dada por:
Potencia disipada por el transistor con el snubber de disparo esta dada por:
PQ =
VCEIotr
fs
_______

## Slide 14
Disipación de energía durante el bloqueo en un BJT y resistencia del snubber como función de la capacitancia del snubber Cs.
CIRCUITOS DE AYUDA A LA CONMUTACION
Cs se debe seleccionar para:
1. Mantener el lugar geométrico de conmutación de apagado dentro del área de operación segura de polarización inversa RBOSA.
2. Reducir las perdidas del transistor según las condiciones de su enfriamiento.
3. Mantener baja la suma de la disipación de energía del apagado del transistor y la resistencia del snubber.

## Slide 15
GRACIAS POR SU ATENCIÓN